## Slide 1: HAND 設計詳解
2024/05/06
製作人: 劉尚賢

## Slide 2: 總述
HAND 是一款結合超聲波感測器、ToF、壓電致動器、IMU等功能的感知回饋系統，旨在以觸覺方式提醒周圍是否有異物，及相關附加功能
HAND: Haptic Asistance Nevigation Device
HAND 分成主板(hand_main)以及 FPC (hand_fpc)
Hand_main 又可以分成 Main 區域(主要功能區)和 PDN (Power Delivery Network)區域

## Slide 3: HAND PDN USB Connector

## Slide 4
Type-C 母接頭
D+, D- 差分線
往 ESP32 的 USB 差分線
USB Data line ESD 保護
C6
OUT: 通常指上位機
IN: 通常指嵌入式設備端
CC1, CC2 Rp 電阻，用於表示汲取電壓電流範圍，5.1k 表示 5V3A (不用任何通訊，前提是上位機支持)
參考 layout

## Slide 5: HAND PDN Battery Charger

## Slide 6
需與 Fuel Gauge 一起觀看
使用 BQ25302 作為電池充電的管理 IC
該 IC 可以設定充電電壓 (此處為 4.2 V) 和電流 (此處約 1.5A Max)
輸出至 PDN 的 net name 為 BQ27427_SRX
該 IC 可以藉由右側的開關決定是否啟動
OVERVIEW
DATASHEET
BQ25302 datasheet
可以查看 Figure 9-6
TI E2E: BQ25302 sch review

## Slide 7: About Settings…
根據手冊，充電的最高電壓值由 VSET 腳位對地的電阻決定，此處選用 330 Ohm (R1) 使電壓設定成 4.2 V。
另外值得注意的是，VSET 直接接地和浮接好像會有問題。
根據手冊，充電的最高電流值由 ICHG 腳位對地的電阻決定，此處選用 27k Ohm (R8) 使電壓設定成 40,000(KICHG) / 27,000 = 1.48A。
另外值得注意的是， ICHG 直接接地和浮接好像會有問題。
電壓設置
電流設置

## Slide 8
BQ25302 的 REGN 是其內部 5V 的 LDO 輸出，負責 LED 供電 LED 狀態燈，閃爍情況請見手冊
手冊提到當 TS沒有用到時，要透過 10k 電阻連接
電容和電感請參考手冊選值 (Table 6-1. Pin Functions)
這個 EN 控制電路集合了硬體和軟體能夠對 BQ25302_EN 進行控制
當 SW1 在常開側，開關浮接，此時 BQ25302_EN 可以由 TCA_BQ25302_EN 的電位決定 (由 10k 和 100k 分壓可知)，當 SW1 切換到 VSYS_SRC (> 3.3V)，則 BQ25302_EN 被強上拉，強制關閉 (BQ25302 是低電位始能)
Default pull
down resistor

## Slide 9: HAND PDN Fuel Gauge

## Slide 10
Fuel gauge 是用來查看目前剩餘電量的 IC，BQ27427 裡面自帶電流量測電阻(在 BAT 和 SRX 之間)，最大的電流為 2A RMS
可使用 I2C 跟 MCU進行溝通，請注意只有當電池插入時，I2C 才是可用的
SRX 是對外的接口，所以跟充電 IC 連接
BQ27427 datasheet
偵測電池是否插入
沒有用的時候使用 10k 下拉
上拉到 BAT+ 而非 3.3V 原因下面有寫，BAT+ 沒接的時候也不重要，因為 BQ27427 不會啟動

## Slide 11: HAND PDN Load Sharing

## Slide 12
Back to back pmos
Pi filter 用於過濾高頻，R17 和 C11 是用於抑制前面 pi filter 的共振頻率(見後)
這主要是防止上電時出現 inrush current，尤其是對 USB 而言
C13 控制延遲時間，對於 3.3V 約為 11 ms，5V 約為 19ms
Back to back pmos 相較於 pmos + 蕭特基二極體的方案具有更低的損耗，在此 VBUS 優先使用，如果沒插才換 BQ27427_SRX
防止 gate inrush current
確保未插入時的電位為低 避免意外導通
TPS22965 datasheet

## Slide 13: 有關原理與損耗 …
當 USB 插入，+VBUS 生壓至 5V，此時，原本打開的 BQ27427_SRX 會開始關閉(因為 VGS 不再 < Vth, 注意 PMOS 的 Vth 為負值，要 < Vth 才會導通!!)
當下方的 PMOS 管關閉後，電壓會被拉至 Default 0V，此時，上方的 VGS 就會低於 Vth ，因此上方導通
G
S
S
S
S
D
D
G
USB 插入
與第一個版本相比(見 A.1 章節)，這個版本在 3A 的電流下，功耗是 3*3*0.09 ~ 0.81(W)，0.09 (Ohm) 是兩個 PMOS 的 Rd(on) 總和
損耗
第一個版本則是 3*3*0.045 + 0.55 (Vf, 正向壓降) * 3 = ~ 2 (W) 的損耗，目前版本的能量耗損提升 60%

## Slide 14: Pi Filter
USB 電源常具有高頻分量，為避免影響電源穩定性，我們會使用 Pi filter 進行電源濾波
為甚麼需要 Pi filter? 因為ㄧ般低頻分量(< 1MHz)，LDO 可以很好的電源抑制比(PSRR, 20 dB to 60dB)，然而，LDO 無法對更高頻的紋波有好的抑制效果，而開關電源更是如此(本身用 1M 左右頻率開關)，因此需要 Pi filter 防止高頻分量藉由 VBUS 進入或離開系統
Pi filter 本質上是 LC 濾波器，LC 會有共振頻率，因此需要藉助後面的 RC filter 降低尖峰處 (見 Simulation 章節 – Pi filter)
不可以加在 USB 的 D+, D-
不適合用做”輸出濾波器”，這就是為甚麼通常放在電源入端
USB Pi filter: 好文推薦

## Slide 15: 為甚麼使用磁珠而非電感
電感多由繞多圈電線產生的，當闸數越多，寄生電容越高，因此到達一個頻率(e.g., 100MHz)便沒有辦法繼續濾波，但磁珠的原理是透過磁芯損耗，因此工作頻率能比電感更高
磁珠的頻譜-阻抗圖類似右圖，在低頻像電感
高頻則像是電阻
請注意，如果是要過濾開關電路，則電感較為
推薦，因為磁珠在 < 50MHz 幾乎不工作

## Slide 16: HAND PDN Buck Boost Converter

## Slide 17: 功能說明
主要是為了主系統提供 3.3V，以及產生 1.8V 給 CH-101

## Slide 18
Buck Boost Converter (產生 3.3 V)
Buck Boost PG
1.8 V LDO
藉由 power good 和產生的電壓決定 LED 的亮暗，如果暗表示電源出問題
注意 NMOS body diode 不能反向
可以參考 delay startup 和 threshold start up 兩篇文章
2.8 V Vin 啟動

## Slide 19: HAND PDN Boost Converter

## Slide 20: 功能說明
主要是為了BOS1901 的 VDD (非 VDDIO) 給壓電馬達供電
強烈建議觀看 layout 說明書
Review: TPS61023

## Slide 21
如果電源不穩定可以加上這個電容 (datasheet 說的)
電源紋波量測
Feedforward capacitor
開關電路的電感，其飽和電流要夠大，建議按照手冊挑
TI 量測電源紋波
跟 TPS63806 一樣的啟動電路，值得注意兩者的 EN 啟動電壓閾值並不一樣(見 Simulation - PDN)

## Slide 22: HAND PDN Simulation

## Slide 23: PI filter

## Slide 24
Simulation in ADS
back to back pmos (load sharing)
Pi filter
v
Power
v
Load switch

## Slide 25
Frequency Response in ADS
R
R = 1 Ohm
L
C
LC resonant

## Slide 26: PDN Simulation

## Slide 27: 請參考前方設計 SCH 觀看

## Slide 28
Settings
Power
Load Sharing
Pi filter
TPS61023

## Slide 29
Load Switch
TPS63806

## Slide 30: Simulation Args
這個一定要夠小

## Slide 32: Result
Battery 電流
USB Plug
USB Unplug

## Slide 33: HAND PDN Main – ESP32S3

## Slide 34
EN delay circuit @上電 (參考 datasheet)
EN 按鈕 debounce@上電 (參考 datasheet)
有源RTC晶振
# 如果是無源晶振就 15, 16 腳都要接
Decoupling capacitors
腳位功能需要查看手冊
ESP32 S3 所有腳位應該都可以當作 output
要特別小心 IO0, IO1, IO45, IO46 等 boot strap 腳位的初始狀態，避免因為錯誤的外部上下拉導致無法啟動

## Slide 35
BMI323 的中斷會引發 TCA6408的中斷，接著引發ESP32 的中斷，可以由睡眠中喚醒
VL53L1X 的 XSHUT 一個預設開啟一個預設關閉的原因是兩者 I2C 的地址相同需要先修改一個
偵測 USB 和 BAT 插入
INT就算不用都要上拉或下拉

## Slide 36: Simulation – detect battery
Simulation

## Slide 38: 剩餘部分
剩下都是參考手冊進行設計

## Slide 39: 蕭特基 diode + PMOS 的 Load Sharing (Load Sharing V1)

## Slide 40: Load Sharing Circuit
Loading sharing circuit
VBUS_FILT 會被下拉到 GND，此時 PMOS 處的 VG = 0V，VS(VLoad) = 0V。
然而，VD = BAT+ 是電池的電壓，由於VDS > 0.7 V，因此下方的體二極體會導通，此時，VS的電壓會變成 VD – 0.8 ~ VD – 1.2 (V)，此時允許的最大電流記做 IS
由於上述的改變，使 VGS 也改變了，電池電壓約為 2.7 – 4.2 (V)，所以VGS的範圍是 -1.9V ~ -1.5V，比 VGS(th)更負，此時 PMOS 導通，電池的電流開始由 Rds(on) 流往 Vload
值得注意的是，SS34 會有漏電流(見下一張投影片)
D
S
G
當 VBUS 未接入時
體二極體
SI2301CDS-T1-GE3
SI2301CDS-T1-GE3 (PMOS)
VLoad
BAT+(VD)@2.7V | -1.9V ~ -1.5V
BAT+(VD)@4.2V | -3.4V ~ -3V
下拉電阻

## Slide 41: Load Sharing Circuit
MDD, SS34
SS34 允許最大 40 V 的 reverse voltage，VS 最大的值在PMOS 導通後為 VD – Rds(on) * Id，HAND 系統 Id 最大應不超過 2 A(此處使用 2.8A 計算)，透過左圖得知在 VS = 4.2 – 0.112*2.8 = 3.87 (V)，約為 40 V 的 1/10，在 75 度約為 0.1 mA，因此 VBUS_FILT 會被下拉電阻拉升至 0.1 mA * 1k ohm = 0.1V，這個值也會影響到 VG，所以要謹慎挑選下拉電阻值(這個只是初步估計)
~0.1 mA
下拉電阻

## Slide 42: Load Sharing Circuit
當 VBUS 接入時
VBUS_FILT = 5V，此時 SS34 導通，而 PMOS 由於VGS = 0V 所以關閉(避免回流至電池)