## Slide 1: Altium Designer Guide
2024/01/18 – 2024/08/24
製作人: 劉尚賢

## Slide 2
## 如果直接使用 EasyEDA 會比較方便，只是要自己上網查使用方法，後續的教學可以略過 Altium Designer 的部分

## Slide 3: 工具要求
嘉立創下單助手 APP (查詢原物料、送單、獲取 symbol)
嘉立創的帳號 (透過 WeChat 聯絡客服申請)。如果一開始找不到客服的微信，請參考其官方網站下方的知乎公眾號(或是抖音號)，跟他說你是台灣使用者，想要辦理一個新的嘉立創帳號。
EasyEDA Pro 版本 (應該有 JLC 帳號就可以使用)
Altium Designer 2023
Solidworks <=2022(>=2023 要轉成 x_t file，不能用 step[AD 會看不懂])
開啟
你也能透過嘉立創的國外網站 JLCPCB 詢問

## Slide 4: 建立專案

## Slide 5
1. 打開 AD 後，通常會透過 Project 建立一個專案檔案
2. 在專案檔點擊右鍵可以對專案新增檔案，例如原理圖 (SCH)、走線圖 (PCB)

## Slide 6: 建立自己的元件 Library

## Slide 7: 找到 symbol 和 footprint
1. 點選右下角的 Manufacturer Part Search 搜尋，但有可能沒有提供
2. 上網搜尋: 零件 + symbol，下載加入 IntLib (見整合IntLib)
3. 安裝 Altium Library Loader
4. 自己畫
5. 從 JLC PCB 導出 (見 JLC PCB)

## Slide 8: 整合IntLib
概念: IntLib 包含了SchLib 以及 PcbLib，我們只要進行複製到新的 IntLib 並重新連結 footprint 即可
Step 1. 建立新的 IntLib
Step 2. 建立 Schematic Library 和 PCB Library
連結: https://youtu.be/OpiD_knIOQI?si=ciUsRsamUoIbplCH

## Slide 9
開啟要被整合的 IntLib (Extract)，裡面有 SchLib 和 PcbLib，將兩者直接進行複製至最終的 IntLib 裡面。
先在左側點選要被整合的 SchLib 或者是PcbLib
在左下方選擇 SCH Library 或者是 PCB Library
在裡面直接選擇複製元件，可以一次複製多個元件
切換回你自己的 LibPkg 的 SchLib，並貼上，之後儲存
如果 footprint 遺失，記得加回去

## Slide 10
當你整合完成後，記得重新編譯 IntLib
重新編譯 LibPkg會產生 IntLib

## Slide 11: JLCPCB 的 Design rules
https://jlcpcb.com/help/article/8-How-to-export-Altium-PCB-to-gerber-files

## Slide 12: 從 JLC EasyEDA 獲取 Lib

## Slide 13: # 請先安裝 JLC 下單助手，並登入

## Slide 14: 獲得 SCH、PCB Lib
1. 開啟一個新的專案後，選擇放置(Place) -> Device
2. 選擇你想要的零件，並放置到 SCH 中
零件名稱
選擇 EDA Lib
放置到 SCH

## Slide 15
3. 同步到 PCB 檔案
4. 轉換成 Altium Designer 格式
5. 在 Altium Designer 開啟

## Slide 16
6. 選中指定 IC 並複製，先修改designator, comment, parameters字體 (SCH, PCB 都適用)
# PCB 在複製的時候要多指定一個參考點
7. 選回想要複製進的目標 Lib，可調整顏色和 Designator (e.g., 變成 R?)
8. 貼上後儲存即可 (PCBLib 重複)
9. 要注意 footprint 有沒有連結成功(要先儲存)

## Slide 17
預設 Name 會是可見，可以關閉

## Slide 18: 3D Model
如果只有輸入 PCBLib 會只有 SMT 的 3D 圖
但 JLC 的程式中是有 3D Model 的 -> 需要 export
延伸: IPC 3D model Wizard

## Slide 19
1. 輸出成 3D 檔案
2. 選擇 STEP 和 PCB + Component Model

## Slide 20
3. 透過 Solidworks 開啟輸出的 step 檔案
## 特別注意，請確認開啟檔案的格式選到 *.step 上面
要不然開起來會是全白

## Slide 21
4. 理論上每個元件都會有一個自己的 part，請將不要的 part (e.g., 電路板) 抑制

## Slide 22
5. Altium Designer 的 3D Model 支持sldprt 或者是 x_t (我試過 step 好像會沒有顏色?)
6. 轉存成 sldprt， solidwork 會讓你決定是否辨識，請選擇否(除非你要修改)
## 請注意 Solidworks 是不能降版的，所以如果要轉成 sldprt， Solidworks 軟體一定要比 Altium Designer 舊，否則請轉 .x_t, x_b

## Slide 23
7. 不想要浮水印就只留第一個其他的抑制

## Slide 24: 匯入Altium Designer
詳情參考官方文檔
1. 選到指定的 PCBLib 中，接下來調整高低，x,y 即可

## Slide 25
2. 按下 Place -> 3D Body
3. 先使用 2D 視角調整 X,Y 調整至合適位置(通常是 -200mil 和 80 mil)[注意方向，有可能相反]，接著轉到 3D 視角調整 Z 軸(通常是 -63mil)。3D 視角可以用”數字鍵盤”調整視角(e.g., 3)，詳見快捷鍵章節
粉色條紋是 3D 的位置

## Slide 26: 自行繪製 PCB Lib
TODO

## Slide 27: Test Point
Draw Test Point

## Slide 28: 繪製流程
先繪製元器件最外層的輪廓，避免機構干涉(Mechanical 1 layer)
自行繪製lib

## Slide 29: 繪製流程
繪製 PAD，使用 TOP Layer，並根據 pad 形狀自行選擇

## Slide 30: 繪製流程
3D x_t 檔(place -> 3D Body)
Top layer (絲印層)
焊盤(只要放置 pad，則阻焊層(top solder) 、錫膏層(top paste)會自動產生)
paste 通常和 pad 一樣大，solder 會略大一些(紫色部分)

## Slide 31: Altium Designer 設定

## Slide 32: 專案設定
Net 相關設定
GND 會被 BAT- 覆蓋掉
GND 的優先級會提高

## Slide 33: 自定義 Pad 形狀
頂點

## Slide 34
阻焊層
PAD (顏色跟 Layer 有關)
Designator(要跟 SCH 裡面一樣)
機械層 (Mechanical 15, 定義元件的物理XY尺寸)
ㄧ般

## Slide 35: Net Tie
https://www.youtube.com/watch?v=MgbO0iysi6I

## Slide 36: Wire settings
開啟 Jumper
1. 點擊右上角的 preferences
2. 選擇 Schematic -> General
把 Optional 中的 Display Cross-Overs 打開

## Slide 37: Grid Settings
Snap grid 是移動單位，可以設定比 Visible Grid 更小方便對齊

## Slide 38: SCH 的字形設定
SCH 沒有特別設定 Designator 字型的地方，所以如果複製進來的字體不是預設會不好看
請從右下角 Panel -> SCH List，選擇 non-masked，接著找到 Designator 雙擊就能從 properties 修改字型

## Slide 39: SCH 調整 Designator 位置
https://www.bilibili.com/video/BV1JP4y1Z7vD/

## Slide 40: SCH的自行設定
剛剛那種方法只能設定 Designator，對於 Comment 是無法設定的，要修改更多的字體要使用 Preference(對於本機生效)
1. 首先，打開 sch lib 然後找到 preference
2. 找到 sch->default，選中要調整的 primitive，記得勾選 Override Library Primitive

## Slide 41: 同個 type 可以一次修改 font

## Slide 43: 基礎電路原理

## Slide 44: LED
在顯示電路狀態以及作為 Debug 用途，LED 是非常好的元件
LED 本體是一個二極體，大概能承受 20 mA 的電流，因此，需要在 LED 後面接一個電阻，具有限流、避免過壓的用途
ㄧ般該電阻取值與 LED 的正向電壓(VF)有關，計算參考這個網站
ㄧ般 VF = 2.0 (V)，正向電流應 < 20 mA [請看說明書]，只有 > 1 mA 就可以發光了，General 對 5V source -> 1k Ohm, 3.3 V -> 470 Ohm

## Slide 45: MLCC 電容
最常見的型別是 X5R 和 X7R 是常見的貼片電容
MLCC 電容值越大，DC bias 效應就越明顯，設計時需要納入考量
X7R?X5R?這些電容參數是什麼?
DC bias 效應會造成電容值隨施加在上面的電壓增加而減小，請參考 datasheet
ㄧ般 IC datasheet 設計的時候就考量了該效應，所以值可以不用改，但選擇的額定電壓不能太靠近，例如 5 V 應用至少要選擇 10 V或 16 V，不太適合選擇 6.3 V 的 MLCC

## Slide 46: Pi filter
可以用於過濾電源 (e.g., USB Power 可以使用低通過濾高頻雜訊)
低通 Pi filter 可由兩個電容和一個電感或磁珠(FB)組成
通常推薦使用磁珠
設計要注意 LC filter 會有共振頻率，設計要小心
甚麼是 Pi filter
Pi filter calculator

## Slide 47: USB’s Pi filter
務必參考: USB 2.0 VBUS Filter

## Slide 48: USB Type C connector
僅針對 MCU 的情況
由於 MCU 本身頻率的限制 (目前是數十到數百 MHz，比普通 CPU GHz 少了許多倍)，USB 在 MCU 的傳輸速度也受到限制。最常見的傳輸速度是 FS(Full Speed, 12 MHz)，STM32 的 H7 系列有支援到 HS (High Speed, 480 Hz)，這些都是在 USB 2.0 以下的規範，是故世界上的 MCU 並未支援 USB 3.0 及以上。
使用 USB 哪個版本的協議會由 HOST 和 DEVICE 雙方溝通，因此 USB Type-C 接頭是可以使用於 MCU PCB 上的，如此能使使用者更方便使用 (USB 2.0 最大能從電腦擷取 500 mA，USB 3.0 則是 900 mA，USB PD 則高達 5 A)
Type-C Connector 有分成 16 pin 和 24 pin，我們使用 16 pin 即可
ESD 元件與 USB Connector 需保有空間，考量到焊接時的順序 (> 1.5 mm)
USB Design Reference Video
Type-C 詳解

## Slide 49
Type-C 16 pin 沒有的 pin
Type-C 24 pin
DATA (A6[DP1], A7[DN1], B7[DN2], B6[DP2])
CC1, CC2: 作為 Device 要連接 5.1 kohm 後接地，這樣才能識別。
USB Layout 參考

## Slide 50: Load Sharing Circuit
Loading sharing circuit
VBUS_FILT 會被下拉到 GND，此時 PMOS 處的 VG = 0V，VS(VLoad) = 0V。
然而，VD = BAT+ 是電池的電壓，由於VDS > 0.7 V，因此下方的體二極體會導通，此時，VS的電壓會變成 VD – 0.8 ~ VD – 1.2 (V)，此時允許的最大電流記做 IS
由於上述的改變，使 VGS 也改變了，電池電壓約為 2.7 – 4.2 (V)，所以VGS的範圍是 -1.9V ~ -1.5V，比 VGS(th)更負，此時 PMOS 導通，電池的電流開始由 Rds(on) 流往 Vload
值得注意的是，SS34 會有漏電流(見下一張投影片)
D
S
G
當 VBUS 未接入時
體二極體
SI2301CDS-T1-GE3
SI2301CDS-T1-GE3 (PMOS)
VLoad
BAT+(VD)@2.7V | -1.9V ~ -1.5V
BAT+(VD)@4.2V | -3.4V ~ -3V
下拉電阻

## Slide 51: Load Sharing Circuit
MDD, SS34
SS34 允許最大 40 V 的 reverse voltage，VS 最大的值在PMOS 導通後為 VD – Rds(on) * Id，HAND 系統 Id 最大應不超過 2 A(此處使用 2.8A 計算)，透過左圖得知在 VS = 4.2 – 0.112*2.8 = 3.87 (V)，約為 40 V 的 1/10，在 75 度約為 0.1 mA，因此 VBUS_FILT 會被下拉電阻拉升至 0.1 mA * 1k ohm = 0.1V，這個值也會影響到 VG，所以要謹慎挑選下拉電阻值(這個只是初步估計)
~0.1 mA
下拉電阻

## Slide 52: Load Sharing Circuit
當 VBUS 接入時
VBUS_FILT = 5V，此時 SS34 導通，而 PMOS 由於VGS = 0V 所以關閉(避免回流至電池)

## Slide 53: 開關電路
High enable
1, 2 常導通
3, 4 常導通
當按下按鈕時，1,2,3,4 都導通，這是輕觸開關

## Slide 54: MOSFET Gate 串接電阻?
限流
避免 MOSFET 擊穿
減少震盪
如果 gate 是 MCU GPIO 要限流在 100 ~ 1000 Ohm，越大開關速度越慢，充電電流越小 (不會傷 MCU)
下拉電阻要放在串聯電阻更靠近 GPIO 處避免分壓，大小約是 10k ~ 100k
解密mos管栅极前面为什么一般会放一个电阻
MOSFET Gate Resistor
Sizing MOSFET gate resistor

## Slide 55: ESP32 S3 RTC 時鐘設計
https://docs.espressif.com/projects/esp-hardware-design-guidelines/zh_CN/latest/esp32s3/schematic-checklist.html#id11

## Slide 56: Ground Plane
我們該分割地平面嗎? (值得一看)
只要分離 20H(H 是 signal trace to ground plane 的距離)，兩者的回流路徑就幾乎不會重疊了，ㄧ般四層板(e.g., JLC04161H-7628)的頂層到 ground H 為 0.2454 (0.035 + 0.2104) mm，所以 20H 約為 5 mm
如果需要用 Digital Side 控制 Analog Side，則有可能會將 Digital energy 帶到 analog side，可以透過 1k, 2k 等電阻連接 analog side 和 digital side
What Every PCB Designer Should Know - Return Current Path (with Eric Bogatin)
How to Achieve Proper Grounding

## Slide 57: Ground Plane
如果今天有雙絞線，則低頻訊號(1, 2kHz)會通過三條第線回流，而>20kHz 訊號只會從雙絞線回流
pcb trace 也是類似，高頻只會從越近的回流路徑回流

## Slide 58: Ground Plane
因此若有多層 Ground, analog 和 digital 可以安全的放置在板的兩側
但請注意，低頻訊號如 audio signal 會趨向擴散，所以不適合分兩面，應該以前面 20H 在同面區分

## Slide 59: DC-DC Switcher
L2 (紅)
L1 (紅)
GND
Vin
Vout
Agnd
Cout
Cin
Top
Bottom
L1
L2
Vout
R1
R2

## Slide 60: DC-DC Switcher
前面的分割地平面在 https://youtu.be/vALt6Sd9vlY?t=1394 有進行討論

## Slide 61: 電平轉換電路
在不同元器件中，儘管有時使用相同接口(e.g., I2C)，但由於VCC不同等因素，因此需要電平轉換電路或是IC來輔助
IC 建議使用 TXS0108ERGYR
NMOS 的電平轉換
可以透過 NMOS 來達到高阻(變成上拉的電壓)低通的電路

## Slide 62: Type C 走線設計
https://microchip.my.site.com/s/article/USB-Type-C-Layout-Recommendations
https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/512449/type-c-connector-layout-made-easy

## Slide 63: SMD 型號
(英制)
(公制)
要分辨是英制還是公制，建議看瓦數

## Slide 64: 電感
額定電流: 在電感額定溫度範圍內(可以不考慮溫升)，能夠允許的最大電流
飽和電流: 飽和是指磁場不再隨電流增加成比例增加的臨界點，即是磁芯已變得「飽和」，要在該電流以上工作，需謹慎考慮溫升(電感溫度太高，e.g., 155 度，會起火)
直流電組(DCR): 電感雖然在低頻可以考慮為導線，但其電阻依舊比一般導線高，該值會影響電感的溫度，以及電路損耗，在相同成本時應該越低越好

## Slide 65: 好用的快捷鍵
## 如果快捷鍵不能用，請確定是 1.英文模式 2. 按 ESC 先退回初始狀態

## Slide 66: SCHDOC related
X, Y: 搭配滑鼠左鍵按住不放，X 左右翻轉、Y上下翻轉原理圖
空白鍵: 選中 IC 後，原理圖旋轉 90 度
更改 NET 名稱
選擇 Same
選這兩個選項
Filter 會呈現像這樣，這個時候在右手邊修改 Properties 就可以啦
Shift+C: 取消選擇 or 取消量測

## Slide 67: PCBLIB related
按住 CRTL: 可以控制繪製大小暫時不受到 snap 的限制(一次不一定要移動一格)
Shift+Ctrl+線: (控制圓弧、直角)
空白鍵+線: 改變方向
Shift+S: 可以關注特定的層
先選線段+TAB: 會把連在一起的線一起選起來

## Slide 68: PCBDOC related
Shift + 空格: 切換繪製線形狀 (待補)
TAB: 選擇部分後按 TAB，便可以選擇整條 trace
TAB
Shift + S: 顯示特定層
Shift+S: 顯示 TOP Paste 層
Top Paste

## Slide 69: PCBDOC related
Crtl+M: 量測距離
Shift+C: 取消留下的量測資訊

## Slide 70
通過數字鍵盤可以修改視角
Shift 加滾輪滾動移動左右視角
滾輪滾動移動上下視角
CRTL + 滾輪 Zoom
Shift + 右鍵 旋轉視角
滑鼠不要碰到灰色的區域

## Slide 71: Altium Designer - Schema

## Slide 72: 差分線
像 USB 的走線在 Data+ 與 Data- 是走差分線，這類走線有阻抗限制(USB 2.0, 90 Ohm)。因此需要特殊的標註

## Slide 73: 編號

## Slide 74: Altium Designer - Layout

## Slide 75: 如何繪製不規則形狀
先用線描出外框，然後使用 solid region 把他畫出來
之後選中其中一條，然後按 TAB 全選刪除線即可

## Slide 76: ROOM
是一個區域，如果有一個區域需要特化設計規則時可用
大小調整要在 Design rule 調

## Slide 77: BGA 的 NSMD
Non Solder Mask Defined，是由於 BGA 本身的小間距，因此要調整 solder 的大小
AD NSMD
BGA 有獨特的標示系統，詳見 BOS1901 Datasheet P.33
通常圓形代表左上角，是 A1
SMD和NSMD焊墊設計的區別、優缺點與使用時機建議
旋轉軸

## Slide 78: 繪製板形狀
可以使用 place -> line 繪製方形外觀，再使用 Arc 補成圓角
設置圓點使用 edit -> origin -> set
裁切請參考 https://zhuanlan.zhihu.com/p/439900234
https://blog.csdn.net/Mark_md/article/details/116445961
https://blog.csdn.net/Teamo1110/article/details/108400204

## Slide 79: Layer Stack Manager
https://youtu.be/PMEpQZ90f34?t=4802
https://jlcpcb.com/impedance
https://tools.jlc.com/jlcTools/#/impedanceDefaultTemplate

## Slide 80: Design Rules – Pad to Pad
https://github.com/ayberkozgur/jlcpcb-design-rules-stackups

## Slide 81: Diff Pair – Match Length
https://resources.altium.com/p/how-perform-differential-pair-tuning-altium-designer-20
https://blog.csdn.net/qq_36720691/article/details/124870440
拉動

## Slide 82: 鋪銅設定
https://blog.csdn.net/VampireWolf/article/details/109992270 (連接設置)
- https://blog.csdn.net/zhouxiangjun11211/article/details/106584089 (設置對於特殊連結的規則)
https://blog.csdn.net/wsq_666/article/details/114991474 (板邊距離)
https://blog.csdn.net/weixin_41534481/article/details/111569255 (自動重鋪銅設定)

## Slide 83: 設置淚滴與走線細節
https://blog.csdn.net/weixin_41623723/article/details/103172553
https://www.graser.com.tw/technote_allegro_tech27.htm

## Slide 84: 鋪銅

## Slide 85: Net Color
https://blog.csdn.net/weixin_44567318/article/details/119952209

## Slide 86: Via 承載電流的能力
你可以想像一個直徑為D的 Via，承載電流能力相當於 Pi*D 寬度的 trace，所以大概是 3 倍

## Slide 87: Trace 技巧
PCB 設計的5個指南

## Slide 88: 電源走線
從 VBUS 的走線一開始比較細，是因為空間限制，因此一旦到達較寬廣的區域應該要加寬走線
電源走線應該要有一定粗度(e.g., 20-30 mils)，走線的粗度以及鋪銅的厚度(e.g., 1Oz) 跟該線能經過的電流有關，因此要詳細對照規格。
走線寬度計算器

## Slide 89: JLC 送單必看

## Slide 90: Impedance
https://jlcpcb.com/impedance

## Slide 91: 代工限制

## Slide 92: 工藝參數
https://www.jlc.com/portal/vtechnology.html
過孔: https://www.jlc.com/portal/server_guide_15544.html

## Slide 93: BGA 相關
盤中孔>0.2mm?

## Slide 94: FPC 相關
耐壓 500 V 以下隨便設計
https://www.jlc-fpc.com/designGuide
補強計算器 https://tools.jlc.com/jlcTools/#/calcGoldfingerPIThickness

## Slide 95: 送單流程

## Slide 96: Gerber Files
在板子左下角生成原點
AD23 生成 Gerber 請參考

## Slide 97
放置鑽孔表
寫入 .Legned 並放置在 Drill Drawing 層，會變得像上圖

## Slide 98: Gerber Files
要製作之前，要生成 Gerber 檔案
新增鑽孔標應該出現
四層板層壓順序是 GTL->G1->G2->GBL
可以生成 BOM 還有座標檔案(要刪掉抬頭)，請下單介面的參考

## Slide 99
禁止使用中文路徑

## Slide 100: Impedance Stackup
6 層板可使用 JLC06161H-3313

## Slide 101: 標準型僅接受 70x70 mm -> 不影響

## Slide 102: BOM & 座標 Format

## Slide 104: Query
Query 查詢語句可以選中所有符合條件的 object，例如 IsVia 這個 Query 會選中所有過孔。而 IsVia and IsVia and (( SolderMaskTentingTop = ‘False’ ))則會選中上層無蓋油的過孔